BIZTONSÁGI ADATLAP

1. ANYAG NEVE: BORKÉN

Gyártó cég neve:Esseco spa

Címe: olaszország trecate

Forgalmazó cég neve:Vinartis Kft.

Címe: 6200 kiskőrös kossuth 17

Telefon: 36/78/412-140
Fax: 36/ 78/513-140
E-mail: info@vinartis.hu

2. ÖSSZETÉTEL:

Kálium-diszulfit:

CAS-szám: 16731-55-8
Koncentráció tartomány: 92% - 97%
Veszély-jel: Xi

Káliumszulfát:

CAS-szám: 7778-80-5
Koncentráció tartomány: 3% - 8%
Veszély-jel: nincs

Káliumszulfit:

CAS-szám: 10117-38-1
Koncentráció tartomány: max. 0,5%
Veszély-jel: Xi

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS: Xi ; irritatív

Mérsékelten irritatív hatású, érzékeny személyeknél szenzibilizáló (allergiás) tüneteket okozhat.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

A sérült személy friss levegőre vitele-
Az elszennyeződött ruházat eltávolítását követően a szennyezett bőr bő vizes lemosása.
Szükség esetén a sérült bőrt steril gézlapokkal kell lefedni, égéskötést tilos használni.
Szakorvosi ellátás szükséges.
Ha az anyag szembe került, legalább 15 percig tartó bő vizes szemöblítést kell végezni a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben, majd szakorvoshoz kell irányítani a sérültet.
Lenyelésnél orvosi ellátást kell biztosítani.
Hánytatni nem szabad.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG:

Tűzveszélyességi osztály: "E", nem tűzveszélyes

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN:

Szállítás közbeni kiszóródáskor a területet körül kell zárni és az anyagot védőkesztyűben és porálarcban össze kell gyűjteni.
Ha az anyag túlmelegszik vagy savval érintkezik a felszabaduló kéndioxid ellen légzésvédővel védekezzünk.
Meg kell akadályozni, hogy az anyag élővizekbe, vízfolyásokba, víztározókba, közcsatornába és talajba jusson.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Száraz hűvös helyen, levegőtől elzártan, erős hőhatástól védve kell tárolni.
Élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, gyerekek nem férhetnek hozzá.
A szer savakkal nem kerülhet érintkezésbe.
Munkavégzésnél kerülni kell az anyag bőrre, szembe kerülését és melegítését.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI:

Felhasználáskor óvatos munkával kerülni kell a termék bőrre, szembe kerülését, melegítését, savakkal való érintkezését, a felszabaduló kéndioxid belégzését.
Alkalmazásakor a dolgozók viseljenek védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget, légzésvédőt tartsanak készenlétben.
A termék felhasználása közben a felhasználó helyen étkezni, dohányozni, élelmiszert tárolni tilos.
Tisztálkodási lehetőségről gondoskodni kell.
A kiszóródó anyagot porálarcban kell összesöpörni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.

Szín: fehér vagy enyhén sárga
Halmazállapot: szilárd kristályos anyag
Szag: enyhén kéndioxid szagú
Képlete: K2S2O5
Molekulatömeg: 222,3
Oldhatósága: jól oldódik a vízben
Redukáló tulajdonságú
10 %-os vizes oldat pH -ja: 4,6 ± 0,2

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ KÉSZSÉG

Vizes oldatban illetve nedvesség hatására bomlik.
A levegő oxigénje szulfáttá alakítja.
Hő és savak hatására kéndioxid felszabadulás közbe bomlik.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

A kálium- diszulfid az MSZ 14476 szerint az élelmiszeriparban antioxidánsként alkalmazható.
Toxikológiai adatok az irodalomban nem találtunk.

12. ÖKOTOXICITÁS:

Vízszennyezési besorolás: WGK 1

13. HULLADÉKKEZELÉS ÁRTALMATLANÍTÁS:

A csomagolási egységek közül a 0.1- 10 kg-os kiszerelés göngyölege kommunális hulladékként kezelhető.
Az elszóródott és összegyűjtött anyagot és a 25 kg-os kiszerelés göngyölegét a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Nem tartozik a veszélyes árúk szabályozási körébe.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:

Veszélyesség szerinti besorolás: Xi; irritáló

Az anyag veszélyeire vonatkozó R mondatok:

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 36/37/38 Szem-és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat

Biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 8 – Az edényzet szárazon tartandó

16. EGYÉB:

A jelen adatlapon közreadott információkat az összeállítás idején rendelkezésre álló adatok alapján megbízhatónak véljük. A felhasználó felelőssége, hogy figyelje az érvényben lévő helyi szabályozást.